## Slide 1
EASY PARK
PROJETO WEB IOT
01
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Rodrigo Belchior, 2025159599 | Ricardo Almeida, 2025151617
Rodrigo Firinca, 2025131577 | Matheus Santana, 2025130281

## Slide 2
02
MOTIVAÇÃO / PROBLEMA
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
O parque escolar sofre com:
  Falta de controlo de acessos
  Estacionamento indevido
  Congestionamentos
  Falta de informação sobre lotação

## Slide 3
03
  Implementar um sistema de controlo automático com cartões NFC;
  Bloquear o acesso quando o parque estiver cheio;
  Registar entradas e saídas (data/hora);
  Disponibilizar informações num portal web em tempo real;
  Permitir à administração gerir permissões e consultar histórico.
OBJETIVOS DO PROJETO
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT

## Slide 4
04
ARQUITETURA
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  ESP32 controla o sistema no parque;
  Leitor de cartões identifica o utilizador;
  Servo abre/fecha a cancela;
  Sensor ultrassónico confirma a passagem do veículo;
  Comunicação com servidor via Wi-Fi (HTTP).
Camada IoT
  Backend em PHP;
  Validação do cartão e permissões;
  Cálculo da lotação atual;
  Registo de entradas e saídas na base de dados MySQL;
Camada Servidor
  HTML, CSS, JavaScript;
  Área do utilizador e do administrador;
  Página de administração com lotação e acessos em tempo real.
Interface Web

## Slide 5
05
Front-end (Interface Web)
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  HTML5 – estrutura das páginas
  CSS3 – layout e design
  JavaScript – lógica no browser

## Slide 6
06
Back-end (Servidor / API)
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  PHP – processamento dos pedidos, regras de negócio
  MySQL – armazenamento de utilizadores, cartões, acessos e parque

## Slide 7
07
IoT / Hardware
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  ESP32 – microcontrolador principal
  Leitor RFID RC522 – leitura de cartões NFC
  Servo Motor – abertura da cancela
  Sensor Ultrassónico HC-SR04 – detetar passagem do veículo
  LCD I2C 16x2 – mensagens ao utilizador
  Wi-Fi – comunicação com o servidor

## Slide 8
08
FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  Login com email institucional IPS;
  Perfis diferentes: utilizador e administrador;
  Controlo de sessão e proteção de páginas.
Acesso e Autenticação

## Slide 9
09
  Consultar dados pessoais;
  Gerir veículos (adicionar / remover);
  Submeter sugestões / avaliação;
  Ver histórico de entradas e saídas.
FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
Gestão de Utilizador

## Slide 10
10
FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  Leitura RFID, validação e abertura da cancela;
  Mensagens personalizadas no LCD;
  Registo automático de entrada/saída na base de dados;
  Controlo de lotação do parque em tempo real.
Funcionalidades IoT no Sistema

## Slide 11
11
FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  Gestão de utilizadores;
  Gestão de cartões;
  Gestão de parques;
  Consulta avançada de acessos com filtros;
  Estatísticas: movimento diário e mensal;
BackOffice do Administrador

## Slide 12
12
MODELO ENTIDADE-RELAÇÃO
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT

## Slide 13
13
PARTES RELEVANTES DO CÓDIGO
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
Comunicação com o servidor
  POST com "application/x-www-form-urlencoded"
  Resposta tratada em texto: OK|entrada|nome
  Alteração das mensagens no LCD em tempo real
Lado IoT (ESP32)

## Slide 14
14
PARTES RELEVANTES DO CÓDIGO
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
Receção dos dados do ESP32
  Suporte a POST e GET para maior compatibilidade
  Converte valores ausentes para null ou valores padrão
Lado do Site

## Slide 15
15
ALGORITMOS, VALIDADOERES OU INTEGRAÇÕES ESPECIAIS
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
Validação da matrícula
  Remove caracteres inválidos
  Garante 6 dígitos
  Reformatada automaticamente para AA-00-AA
Prevenção de duplicados
  Verificação na BD antes de inserir
  Uso de prepared statements para segurança

## Slide 16
16
  Difícil garantir contagem correta quando existem entradas e saídas rápidas;
  Solução: cálculo dinâmico via SQL (entradas - saídas).
CTeSP em Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
Projeto Web IoT
  Dificuldade em enviar pedidos HTTP consistentes;
  Problema: Falha HTTP (-1) devido a instabilidade na alimentação do servo;
  Solução: mudança do pin 13 para o 14 e alimentação estável com pedidos POST passaram a ser enviados corretamente.
  Matrículas em vários formatos; necessidade de limpeza e reconstrução automática;
  Prevenção de duplicados na BD.
  Necessidade de adaptação para computador e telemóvel;
  Uso de CSS e JavaScript para menus, gráficos, etc.
Comunicação ESP32 Servidor
Consistência da lotação dos parques
Validação rigorosa de dados
Interface Web Responsiva
PRINCIPAIS DESAFIO TECNICOS

## Slide 17
17
Rodrigo Belchior, 2025159599 | Ricardo Almeida, 2025151617
Rodrigo Firinca, 2025131577 | Matheus Santana, 2025130281
EASY PARK
PROJETO WEB IOT